## Slide 1
Imurasiakäynnistysletkun kahvan asennus
Poista letkussa kiinni oleva liukurengas katkaisemalla imuletku. Katkaise mahd. kohtisuoraan letkuun nähden.
Laita Casco Superfix-liimaa n.
1 cm:n palko uuden liukurenkaan ensimmäiseen kierteeseen.
Kierrä liukurengas vastapäivään pohjaan asti ja kiristä käsin tiukalle. Pyyhi mahdollinen pursottunut liima pois holkin ja/ tai letkun sisäpinnoilta.
Työnnä kahva liukurenkaan päälle siten, että lukituskynnet lukitsevat kahvan paikoilleen. Anna liiman kuivua 1 vrk ennen käyttöä.
Asennukseen tarvitaan Casco Superfix tai täysin sitä vastaavaa liimaa. Superfix liimaa on saatavissa rautakaupoista.
1/1